## Slide 1: Назва науково-дослідної роботи: Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структурно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран
Секція 6 Наукові проблеми матеріалознавства
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ (ОСНОВНЕ НАУКОВЕ ДОСЯГНЕННЯ)
про виконання науково-дослідної роботи, завершеної у 2022 році
Керівник НДР: Паньків Людмила Іванівна
Номер державної реєстрації: 0120U102224
Повне найменування організації-виконавця: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ДДПУ ім. І.Франка)
Вид дослідження: прикладне
Обсяг коштів виділених на виконання НДР: 1215,0 тис. грн
Терміни виконання роботи: 01.01.2020 р. – 31.12.2022 р.

## Slide 2
ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ ПРОЄКТУ

## Slide 3
Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проєкт:
Метою проекту є розробка нових та вдосконалення розроблених раніше високоселективних та чутливих лабораторних прототипів біосенсорів для кількісного визначення похідних фенолу (ксенобіотиків) у стічних водах та питній воді на основі нових нанокомпозитних матеріалів та унікальних лакказ із різних мікробних джерел.
Основними завданнями проєкту є:
1) дослідити властивості та структурно-морфлогічні характеристики синтезованих нових уреаcил-вмісних композитів із різною довжиною полімерних ланцюгів та металевими наноносіями (наночастинками золота іммобілізованими в середині матриці);
2) оптимізувати схеми іммобілізації всіх компонентів біорозпізнаючої мембрани (наноматеріали, ферменти, композити та полімери) на поверхні торцевих і планарних електродів і розробити на їх основі нові та покращені лабораторні прототипи амперометричних біосенсорів для аналізу похідних фенолу;
3) дослідити операційні параметри розроблених лабораторних прототипів амперометричних біосенсорів на основі лакказ із різних мікробних джерел та нанокомпозитних полімерних матриць і провести їх тестування на зразках стічних вод та питної води.

## Slide 4
Короткий опис одержаного наукового результату:
Встановлено залежності операційних параметрів розроблених лакказо-вмісних амперометричних біосенсорів від структурно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран та властивостей ферментів із мікробних джерел на основі лаккази Trametes versicolor та Trametes zonate з активністю 12 Одмл-1. Здійснено оцінку залежності операційних параметрів покритих уреасильними полімерами з різною довжиною полімерних ланцюгів сконструйованих трьох лакказних біосенсорів на основі Trametes zonate відносно контрольного (покритого нафіоном). Для усіх досліджуваних біосенсорів спостерігалося зростання чутливості у порівнянні з контролем, причому вищі значення чутливості сенсора отримано для довгих полімерних ланцюгів. Біосенсори покриті уреасильними полімерами на основі лаккази Trametes versicolor характеризувалися дещо кращими параметрам: спостерігалося зростання чутливості сенсора при меншому значенні позірної константи Міхаеліса-Ментена.
Науковий рівень і новизна одержаного наукового результату:
Проведено наноструктурну характеризацію золь-гелевих органічно-неорганічних гібридів, отриманих шляхом конденсації двох уреасилікатних стехіометричних прекурсорів (прекурсор 1, що складається з силоксанових скупчень та довгих полімерних ланцюгів, та прекурсор 2, що складається з силоксанових скупчень та коротких полімерних ланцюгів) за допомогою методів SAXS, FTIR, PALS та експерименту набухання.

## Slide 5
Науковий рівень і новизна одержаного наукового результату:
За результатами SAXS та FTIR пропонується морфологічна модель, що відображає структуру отриманих матеріалів на наномасштабі. У цій моделі кластери силоксану агрегуються в домени, утворюючи дворівневу ієрархічну структуру. Первинний структурний рівень складають нанокластери силоксану, утворені в результаті реакцій поліконденсації між ділянками на основі кремнію, розташованими на кінцях полімерного ланцюга. Вторинний структурний рівень складається з доменів з високою середньою електронною густиною, в яких кластери силоксану відокремлені в органічній фазі низької щільності. Структура отриманих матеріалів може бути змінена шляхом зміни молярного співвідношення між двома уреасилікатними мономерами. За результатами PALS спостерігаються дві температури склування. Вищі значення Tg відповідають температурі склування органічної полімерної сітки. Ця температура не спостерігається для зразка, в якому неорганічна частина з короткими полімерними ланцюгами є домінуючою (прекурсор 2). Нижче значення Tg' спостерігається для всіх досліджуваних зразків і інтерпретується як температура склування вільного об’єму на межі розділу органічної полімерної частини та нанофази кремнезему в нанокомпозитах. Аналіз температур Tg, Tg', коефіцієнтів теплового розширення порожнин вільного об’єму для областей нижче і вище Tg, а також їх різниці, вказує на більш жорсткий і більш зшитий структурний каркас для зразка з найвищим вмістом прекурсора 2. Цей зразок також демонструє неоднорідність сітки, що в поєднанні з жорсткістю пояснює спостережувані проблеми з його набуханням та швидким розпадом в експерименті набухання.

## Slide 6
Науковий рівень і новизна одержаного наукового результату:
Запропонована морфологічна модель уреасилікатної суміші та розрахункові значення вільного об’єму відкривають широкий спектр можливостей для їх практичного застосування, зокрема для аналітичної біотехнології у конструюванні амперметричних біосенсорів на основі уреасилу. Здійснено оцінку залежності операційних параметрів покритих уреасильними полімерами з різною довжиною полімерних ланцюгів (прекурсор 1 та прекурсор 2) сконструйованих трьох лакказних біосенсорів на основі Trametes zonate відносно контрольного (покритого нафіоном). Для усіх досліджуваних біосенсорів спостерігалося зростання чутливості у порівнянні з контролем, причому вищі значення чутливості сенсора отримано для довгих полімерних ланцюгів (прекурсор 1). Для сконструйованих біосенсорів покритих уреасильними полімерами на основі лаккази Trametes versicolor спостерігалося зростання чутливості при меншому значенні позірної константи Міхаеліса-Ментена ніж на основі лаккази Trametes zonate.

## Slide 7
Практична значимість одержаного наукового результату:
Розроблені високочутливі біосенсорні системи на основі уреасильних полімерів та лаккази Trametes versicolor та Trametes zonate рекомендовано для експрес-моніторингу рівня забруднення стічних вод та питної води похідними фенолу.
Впровадження/практичне застосування:
Результати НДР використані співробітниками відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України час проведення експериментальних та теоретичних досліджень полімерних композиційних матеріалів із включеними металевими наночастинками для конструювання амперометричних біосенсорів (АКТи про впровадження результатів НДР від 14.12.2020 р., 15.12.2021 р., 26.12.2022 р.).

## Slide 8
Веб-посилання на відповідний доробок авторів роботи:
Статті:
1. N. Stasyuk, O. Demkiv, G. Gayda, O. Zakalska, A. Zakalskiy, R. Serkiz, T. Kavetskyy, M. Gonchar. Reusable alcohol oxidase-nPtCu/alginate beads for highly sensitive ethanol assay in beverages // RSC Adv., 2022, V.12, P.21309-21317. (IF = 3.361, Scopus, WoS, Q1; Open Access), https://doi.org/10.1039/d2ra02106d
2. T. Kavetskyy, O. Smutok, O. Demkiv, Y. Kukhazh, N. Stasyuk, E. Leonenko, A. Kiv, Y. Kobayashi, A. Kinomura, O. Šauša, M. Gonchar, E. Katz. Improvement of laccase biosensor characteristics using sulfur-doped TiO2 nanoparticles // Bioelectrochemistry, 2022, V.147, P.108215(1-8). (IF = 5.760, Scopus, WoS, Q2), https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2022.108215
3. T.S. Kavetskyy, V.N. Soloviev, R.I. Khalilov, V.A. Serezhenkov, L.I. Pan’kiv, I.S. Pan’kiv, A.N. Nasibova, V.I. Stakhiv, A.S. Ivasivka, M.K. Starchevskyy, Y.V. Pavlovskyy, Y.V. Bondaruk, D.A. Dyachok, L.V. Bodnar, S.Y. Voloshanska. EPR study of self-organized magnetic nanoparticles in biomaterials // Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V.25, #2, P.146-156. (Scopus, WoS, Q3; Open Access), https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.146
4. N. Stasyuk, O. Demkiv, G. Gayda, A. Zakalskiy, H. Klepach, N. Bisko, M. Gonchar, M. Nisnevitch. Highly Porous 3D Gold Enhances Sensitivity of Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles // Biosensors, 2022, V.12, P.472. (IF = 5.743, Scopus, WoS, Q2; Open Access), https://doi.org/10.3390/bios12070472

## Slide 9
5. N. Stasyuk, O. Demkiv, G. Gayda, R. Serkiz, A. Zakalskiy, O. Zakalska, H. Klepach, G. Al-Maali, N. Bisko, M. Gonchar. Highly Sensitive Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles Coupled with Porous Gold // Eng. Proc., 2022, V.16, #1, P.1-8. (Scopus, WoS; Open Access), https://doi.org/10.3390/IECB2022-12251
6. O. Demkiv, G. Gayda, N. Stasyuk, O. Brahinetz, M. Gonchar, M. Nisnevitch. Nanomaterials as Redox Mediators in Laccase-Based Amperometric Biosensors for Catechol Assay // Biosensors, 2022, V.12, P.41 (IF = 5.743, Scopus, WoS, Q2; Open Access), https://doi.org/10.3390/bios12090741
7. N. Stasyuk, O. Demkiv, G. Gayda, O. Zakalska, M. Gonchar. Amperometric biosensors based on alcohol oxidase and peroxidase-like nanozymes for ethanol determination // Microchim. Acta, 2022, V.189(12), P.474. (IF = 6.408, Scopus, WoS, Q1; Open Access), https://doi.org/10.1007/s00604-022-05568-z
8. I.V. Bilynskyi, R.Y. Leshko, H.O. Metsan, M.A. Slusarenko. Effect of electric field and acceptor position on the energy spectrum of GaAs/AlAs quantum dot // Physica B Condens. Matter, 2022, V.642, P.414106. (IF = 2.88, Scopus, WoS, Q2), https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414106
9. R.Ya. Leshko, I.V. Bilynskyi, O.V. Leshko. Electron-hole exchange interaction in a spherical quantum dot with regard material deformation and polarization charges // J. Phys. Stud., 2022, V.26(1), P.1702. (IF = 0.389, Scopus, WoS, Q4; Open Access), https://doi.org/10.30970/jps.26.1702

## Slide 10
10. T. Kavetskyy, V. Boev, V. Ilcheva, Y. Kukhazh, O. Smutok, L. Pan’kiv, O. Šauša, H. Švajdlenková, D. Tatchev, G. Avdeev, E. Gericke, A. Hoell, S. Rostamnia, T. Petkova. Structural and free volume characterization of sol-gel organic-inorganic hybrids, obtained by co-condensation of two ureasilicate stoichiometric precursors // J. Appl. Polym. Sci., 2021, V.138, P.e50615(1-10). (IF = 2.520, Scopus, WoS, Q1), https://doi.org/10.1002/app.50615
11. I.V. Bilynskyi, R.Y. Leshko, H.Y. Bandura. Influence of quantum dot shape on energy spectra of three-dimensional quantum dots superlattices // Phys. Chem. Solid St., 2021, V.21, #4, P.584-590. (Scopus, WoS; Open Access), https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.584-590
12. O. Demkiv, N. Stasyuk, R. Serkiz, G. Gayda, M. Nisnevitch, M. Gonchar. Peroxidase-like metal-based nanozymes: synthesis, catalytic properties, and analytical application // Appl. Sci., 2021, V.11, P.777. (IF = 2.679, Scopus, WoS, Q2; Open Access), https://doi.org/10.3390/app11020777
13. N. Stasyuk, G. Gayda, O. Demkiv, L. Darmohray, M. Gonchar, M. Nisnevitch. Amperometric biosensors for L-arginine determination based on L-arginine oxidase and peroxidase-like nanozymes // Appl. Sci., 2021, V.11, P.7024. (IF = 2.679, Scopus, WoS, Q2; Open Access), https://doi.org/10.3390/app11157024

## Slide 11
14. G.Z. Gayda, O.M. Demkiv, Y. Gurianov, R.Y. Serkiz, H.M. Klepach, M.V. Gonchar, M. Nisnevitch. “Green” prussian blue analogues as peroxidase mimetics for amperometric sensing and biosensing // Biosensors, 2021, V.11, P.193. (IF = 5.519, Scopus, WoS, Q1; Open Access), https://doi.org/10.3390/bios11060193
15. O. Demkiv, N. Stasyuk, G. Gayda, M. Gonchar. Highly sensitive amperometric sensor based on laccase-mimicking metal-based hybrid nanozymes for adrenaline analysis in pharmaceuticals // Catalysts, 2021, V.11, #12, P.1510. (IF = 4.146, Scopus, WoS, Q2; Open Access), https://doi.org/10.3390/catal11121510
16. O.M. Demkiv, G.Z. Gayda, D. Broda, M.V. Gonchar. Extracellular laccase from Monilinia fructicola: isolation, primary characterization and application // Cell Biol. Intern., 2021, V.45(3), P.536-548. (IF = 2.130, Scopus, WoS, Q2), https://doi.org/10.1002/cbin.11316
17. I.V. Bilynskyi, V.B. Hols'kyi, R.Y. Leshko. Optical properties and single-electron states of the nanosystem that contains three quantum dots // Condensed Matter Physics, 2020, V.23(1), P.13401. (IF = 0.578, Scopus, WoS, Q3; Open Access), https://doi.org/10.5488/CMP.23.13401
18. R.Ya. Leshko, I.V. Bilynskyi. Combined effect of both polarization charges and deformation on energy spectrum of InAs/GaAs quantum dot // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2020, V.115, P.113703. (IF = 3.369, Scopus, WoS, Q2), https://doi.org/10.1016/j.physe.2019.113703

## Slide 12
19. G.Z. Gayda, O.M. Demkiv, Y. Gurianov, R.Ya. Serkiz, M.V. Gonchar, M. Nisnevitch. “Green” nanozymes: synthesis, characterization and application in amperometric (bio)sensors // Proceedings, 2020, V.4, 17 p. (Scopus, WoS; Open Access), https://doi.org/10.3390/IECB2020-07072
20. N. Stasyuk, O. Smutok, O. Demkiv, T. Prokopiv, G. Gayda, M. Nisnevitch, M. Gonchar. Synthesis, Catalytic Properties and Application in Biosensorics of Nanozymes and Electronanocatalysts: A Review // Sensors, 2020, V.20(16), P.4509. (IF = 3.275, Scopus, WoS, Q1; Open Access), https://doi.org/10.3390/s20164509
21. T. Kavetskyy, Y. Kukhazh, K. Zubrytska, O. Smutok, O. Demkiv, M. Gonchar, O. Šauša, H. Švajdlenková, S. Kasetaite, J. Ostrauskaite, V. Boev, V. Ilcheva, T. Petkova. Controlling the network properties of polymer matrices for improvement of amperometric enzyme biosensors: Contribution of positron annihilation // Acta Phys. Pol., A, 2020, V.137, #2, P.246-249. (IF = 0.857, Scopus, WoS, Q3), https://doi.org/10.12693/APhysPolA.137.246
22. T. Kavetskyy, O. Smutok, O. Demkiv, I. Maťko, H. Švajdlenková, O. Šauša, I. Novák, D. Berek, K. Čechová, M. Pecz, O. Nykolaishyn-Dytso, R. Wojnarowska-Nowak, D. Broda, M. Gonchar, B. Zgardzińska. Microporous carbon fibers as electroconductive immobilization matrixes: Effect of their structure on operational parameters of laccase-based amperometric biosensor // Mater. Sci. Eng. C, 2020, V.109, P.110570(1-8). (IF = 7.328, Scopus, WoS, Q1), https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.110570

## Slide 13
23. T. Kavetskyy, K. Zubrytska, O. Smutok, O. Demkiv, H. Švajdlenková, O. Šauša, S. Kasetaite, J. Ostrauskaite, M. Gonchar. Novel photocross-linked polymers for construction of laccase-based amperometric biosensors // NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2020, P.303-310. (Scopus, WoS, Q4), https://doi.org/10.1007/978-94-024-2018-0_24
24. T. Kavetskyy, O. Zubrytska, L. Pan’kiv, R. Khalilov, A. Nasibova, A. Akbarzadeh, A. Pryima, N. Stebeletska, S. Voloshanska. Use of magnetic susceptibility measurement for analysis of self-organized magnetic nanoparticles in biological systems // NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2020, P.215-221. (Scopus, WoS, Q4), https://doi.org/10.1007/978-94-024-2018-0_17

## Slide 14
Дякую за увагу!